## Slide 1: 인터넷 통신 과제1 보고서
공주대학교 정보통신공학부
201501480 김지원
제출일 2017.05.13

## Slide 2: 과제 목적
인터넷 통신과 컴퓨터 네트워크 과목에서 공부한 내용을 확인하기 위해 Vmware virtual network 기반의 실습 네트워크 (pnet; practical network) 를 구축하고, 구축된 pnet에 정적 라우팅을 설정하여 pnet을 동작시키는 것을 목표로 한다!

## Slide 3: Pnet 형상도

## Slide 4: Vmware virtual network 설정
“NAT” 유형으로 동작하여 외부 인터넷 접속을 가능하게 해주는 VMnet8에 대해서 NAT 환경에 대한 설정 작업을 해준다.

## Slide 5: 호스트(윈도10)의 인터넷 공유
사설망인 pnet 에서 외부 인터넷으로의 통신을 위해 IP 주소 공유 기능을 사용해야 한다.

## Slide 6: 방화벽 설정

## Slide 7: LAN 카드 추가
pnet 형상도에서 모든 노드는 두개의 LAN카드를 장착하므로 만들어준다.
Network Adapter2를 만들어 주게 된다.
그 다음 과정은 우분투 가상머신을 생성해준다.

## Slide 8: Root 계정 생성 및 계정 로그인
sudo passwd root로 계정을 생성한다.
su root로 계정 로그인 한다.

## Slide 9: Hostname 등록 및 확인
Hostname을 node0로 바꾸어준다.
->hostname 명령어로 호스트를 확인할수 있다.
/etc/hosts 파일에 ‘127.0.0.1 node0’ 줄을 삽입하여 새로운 호스트 네임인 “node0”가 해석 되도록 한다.

## Slide 10: pnet.init의 흐름도

## Slide 11: pnet.init 작성
쉘 스크립트를 이용해 네트워크를 연결해준다.
echo ; 출력
시작
<-Hostname 읽어들임
Pnet 형상도를 통해 각 노드에 연결된 주소를 대입해준다.
각 노드는 2개의 LAN 카드 (eht0, eht1)를 가지고, 인터페이스 (lo)를 갖는다.
우분투에서 네트워크 interface 형상설정 파일인 /etc/network/interfaces로 출력하는 구문을 작성한다.
도메인 네임을 사용할 수 있도록 네임서버 등록 해준다.
->192.169.137.1
sudo service network-manager restart 구문으로 restart 되게 한다.

## Slide 12: pnet.init 작성
node1, node2, node3 도 node0 와 같이 case 문을 통해서 작성해준다.

## Slide 13: 쉘 스크립트 자동 실행

## Slide 14: 네트워크 동작 확인
ifconfig 명령어로 네트워크 설정을
확인한다.
eth0 와 eth1의 IP 주소와
Bcast(방송주소) 및 MASK를 확인
cat /etc/resolv.conf 로
nameserver가 잘 등록 되었는지 확인한다.
sh pnet.init 명령어로 network restart 가 되는지 확인한다.

## Slide 15: 네트워크 동작 확인2
ping 시험으로 통신을 확인한다.
192.168.137.1 로부터 echo (64바이트 크기) 가 왔으며 왕복지연시간은 0.347ms 임을 확인할 수 있다.
ping google.com 로 인터넷 통신을 확인한다.

## Slide 16: ftp 서버 구축 및 시험
Ftp설정 파일에서 ftp를 사용할수 있게 한다.
vsftpd.conf 파일에서 “write_enable=YES” 의 주석 제거
ftpusers 파일에서 root 앞에 주석 #을 제거.
service vsftpd restart 명령어로 restart 시킨다.
알드라이브를 실행시켜 접속한다.

## Slide 17: pnet용 team 폴더생성
Vmware workstation 12.05 pro 버전
Ubuntu 14.04 버전 사용
Window 10 사용

## Slide 18: Clone 생성
클론을 만들어주고 이름도 node로 바꿔준다.
그리고 hostname을 각 node에 맞게 바꿔준다.

## Slide 19: 각 노드에 장착된 두개의 Network Adaptor 가 연결될 LAN
Node0 | Network Adaptor0 | NAT
 | Network Adaptor1 | LAN3
Node1 | Network Adaptor0 | NAT
 | Network Adaptor1 | LAN1
node2 | Network Adaptor0 | LAN1
 | Network Adaptor1 | LAN2
node3 | Network Adaptor0 | LAN2
 | Network Adaptor1 | LAN3

## Slide 20
node0
node1
Node0,1,2,3 각각의 virtual machine settings 창에서 eth0와 eth1의 LAN 연결을 다음과 같이 설정한다.
node2
node3

## Slide 21: pnet.init 실행 및 통신확인
node1에서 node0 와의 통신을 확인한다.
->ping 192.168.137.8
node1 에서 외부와의 통신을 확인한다.
->ping google.com

## Slide 22
node2 에서 node1과의 통신을 확인한다.
->ping 10.80.10.8
node2 는 node1 이 아직 라우터로 동작하지 않아서 외부통신이 불가능 하다.

## Slide 23
node3 에서 node2 와의 통신을 확인한다.
->ping 10.80.20.8
node3 는 node2 이 아직 라우터로 동작하지 않아서 외부통신이 불가능 하다.

## Slide 24: 우분투에 IP 포워딩 활성화
각 노드에서 sysctl –w net.ipv4.ip_forward=1 명령어로 포워딩 기능을 활성화 해준다.
라우팅은 길을 찾는 전체적인 방법이고, 포워딩은 각 노드로 패킷을 넘겨주는 것이다.

## Slide 25: 정적 라우팅 테이블 작성
node0
node1
node2
node3
라우팅 테이블은 네트워크의 전체적인 연결을 볼수 있다.

## Slide 26: 정적 라우팅 테이블 작성 순서
1) 각 노드별로 gateway를 삭제해준다.
2) vi pnet.init를 통해서 각 노드에 default 루트를 추가해준다.
->route add –net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0. gw 192.168.137.1
3) 각 노드 별로 라우팅 테이블 추가해준다.
->route add –net x.x.x.x. netmask 255.255.255.0 gw x.x.x.x. 를 추가
4) pnet.init에 추가한 후 sh pnet.init 명령어를 실행해 정적 라우팅 테이블 작업이 이루어지도록 한다.

## Slide 27: 윈도우에서 라우팅 테이블 추가
cmd를 관리자 권한으로 열어주고
route ADD ( 각 LAN의 네트워크 주소) MASK (네트워크 주소 크기를 명시)
GW (gateway 명시)

## Slide 28: pnet 동작확인

## Slide 29: node0에서 다른 node와의 통신

## Slide 30: node1에서 다른 node와의 통신

## Slide 31: node2에서 다른 node와의 통신

## Slide 32: node3에서 다른 node와의 통신

## Slide 33: 각 node의 외부와의 통신

## Slide 36: 요구등급과 그 근거
독자 수행
요구등급 A
과제 요구서에 요구된 모든 과정을 다 해결했음.
어려운 부분은 인터넷을 통해서 정보를 얻어 해결하였음.